23 июня 2022 13:36:00 | санитарный надзор

Управлением в пределах полномочий осуществляется контроль за состоянием атмосферного воздуха на территории жилой застройки г. Кирова, организовано проведение социально-гигиенического мониторинга (СГМ) за качеством атмосферного воздуха в г. Кирове, который осуществляется и проводится аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» (далее — ФБУЗ).

Также, в целях оценки влияния деятельности АО Агрофирма «Дороничи» на атмосферный воздух жилой застройки г. Кирова ФБУЗ в еженедельном режиме продолжается отбор проб и лабораторные исследования атмосферного воздуха в различных точках в зависимости от направления ветра.

15.06.2022 был проведен очередной отбор проб атмосферного воздуха с западной стороны жилого дома №5 по ул. Капитана Дорофеева г. Кирова. По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | 0,020 ± 0,004 | Не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,01 | Не более 0,2 |
| Аммиак | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | Не более 0,2 |
| Сероводород | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,0048 | Не более 0,008 |
| Этантиол (этилмеркаптан) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,000025 | Не более 0,00005 |

Возврат к списку новостей