12 августа 2022 15:50:00 | санитарный надзор

Управление осуществляет мониторинг качества атмосферного воздуха на территории жилой застройки Медянского сельского поселения Юрьянского района Кировской области. Аккредитованным испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» 10.08.2022 был проведен отбор проб атмосферного воздуха у жилого дома № 32 в д. Домрачёнки Медянского сельского поселения.

По результатам исследования превышений предельно-допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не установлено:

| Определяемые показатели | Единица измерения | Вид пробы | Результат * исследований ± Δ (P 0,95) | Гигиенический норматив |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азота(II) оксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | не более 0,4 |
| Азота диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | не более 0,2 |
| Серы диоксид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | не более 0,5 |
| Формальдегид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,01 | не более 0,05 |
| Углерода оксид | мг/м3 | Максимально-разовая | 1,1 ± 0,27 | не более 5 |
| Фенол | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0018 | не более 0,01 |
| Гидрохлорид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,06 | не более 0,6 |
| Гидрофторид | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,0030 | не более 0,02 |
| Сажа (углерод) | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,03 | не более 0,15 |
| Взвешенные вещества | мг/м³ | Максимально-разовая | Менее 0,09 | не более 0,5 |
| Мелкодисперсные частицы (РМ10) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | не более 0,3 |
| Мелкодисперсные частицы (РМ2,5) | мг/м3 | Максимально-разовая | Менее 0,1 | не более 0,16 |

Возврат к списку новостей